EM PACT2 +EM RTS 常规操作方法

- 设置

打开电源开关，屏幕出现“Initialisation”，压力升到12拔，加入液压机液体，杜瓦平内注入液氮，打开液氮阀门，腔室内开始泵入液氮。

- 按“PRIME”键，准备快速传输设备

- 上样，连接卡口夹和快速传输设备运载装置，放入快速传输设备中。

- 关上安全罩，点击“START”按钮，开始高压冷冻。

- 屏幕出现冷冻参数，样品头浸没在液氮中。

- 卸载卡口夹，取出样品，放在容器内的样品台上。

7.  重复以上2-6步骤5-10次，得到5-10个样品重复。

8.  放出多余液氮，烘烤机器，结束后关闭电源