常规扫描电镜生物样品制备技术

- 取材：组织块一般长宽小于10mm,高度小于5mm，细胞要贴壁。

- 固定：

2.5%戊二醛，4冰箱固定1.5小时或更长时间。

用0.1M磷酸缓冲液漂洗 20min3次

1%锇酸固定液固定 1h

用0.1M磷酸缓冲液漂洗 10min3次

2%单宁酸15min

用0.1M磷酸缓冲液漂洗 5min

1%锇酸固定液固定 0.5h

用0.1M磷酸缓冲液漂洗 5min

- 脱水：

30%乙醇 5min

50%乙醇 5min

70%乙醇 10min，可4冰箱过夜。以上操作在冰盒里进行。

80%乙醇 10min

95%乙醇 15min

100%乙醇（无水硫酸钠处理）15min2次

- 临界点干燥

- 喷金

- 扫描电镜观察，拍片。