Bioruptor UCD-200非接触式全自动超声波破碎仪

操作规程

（未经培训，不得使用！）

- 恒温箱预冷：

- 依次打开恒温箱“电源”“制冷”“循环”按钮

- 待水浴冷却至4度，即“测量值”显示：004.0，即可使用

- 蠕动泵循环：

- 打开“电源”（蠕动泵右后方）

- 待蠕动泵运转1min，左边管路比右边管路转速快，并且右边管路有空气排出，即可使用

注意：此时超声破碎仪中水位应在蓝色线位（如有异常，请与工作人员联系）

- 放置样品：

- 选择合适的adaptor：

0.5ml离心管：样品体积10ul—100ul（必须使用0.5ml进口离心管）

1.5ml离心管：样品体积100ul--300ul（必须使用1.5ml进口离心管）

（如需更大体积的adaptor，请与工作人员联系）

（2） 对称放置离心管（如有单管，用空管配平），将adaptor拧紧，放置破碎仪上，关上隔音箱

4. 超声破碎：

- 超声频率：超声30’s，暂停30’s

（如有特殊需要，请与工作人员联系）

（2）选择超声功率：

L:  Low       160W

M:  Medium    200W

H:  High      320W

(3) 设定超声时间：

最大预设时间为15min，如使用持续时间“PERMANENT”，必须有人员看管！

完成以上操作，就可以放心使用啦！

- 关闭：重要！！！

- 用完仪器后，关闭超声破碎仪，取出样品，将adaptor放回指定抽屉

- 关闭蠕动泵、恒温箱

- 清理桌面，将房间恢复到最初状态！

仪器负责人：戴钰敏    Tel：54921257，Email：daiym@sibs.ac.cn