Berthold Lumat LB 9507化学发光检测仪

使用说明

- 开启电源

- Measure—Protocols—Print list（键入数字，例如“5”）—Enter —Enter —Yes—Enter

- 将底物和酶放入Tube中，再放入仪器，按Start，即开始测量

- 如遇到任何操作失误，均可按“Exit”返回到第一步

注意：

- 测量时需要盖上盖子

- 应该先测量空白值

- 因标准Tube数量有限，测量者应自备酶标板上的小杯子，将底物和酶放入杯中，再放入标准管中测量

- 测量值由测试者自行记录

- 用毕，在内外两个试管槽内都放入标准Tube

- 关闭电源